## Slide 1: Taller de Proyecto II
Plan de Proyecto
Caciani Toniolo Melina – 02866/1
Chanquía Joaquín - 02887/7
Ollier Gabriel – 02958/4
A4 – Reconocimiento de gesto estático

## Slide 2: OBJETIVO GENERAL
Se busca desarrollar con TensorFlow Lite y un ESP32 con CAM, un sistema que pueda reconocer los movimientos de los dedos de una mano humana y traducir dichos gestos en comandos de movimiento para un vehículo robótico controlado a distancia.

## Slide 3: Funcionalidad y requerimientos
Reconocer al menos cinco gestos estáticos.
Mostrar la imagen de la cámara en una interfaz web, con la sobreimpresión de los puntos y la cantidad de FPS alcanzados.
Enviar los gestos reconocidos al NodeMCU.
Reflejar cada gesto en una acción específica del autito.
Investigar el funcionamiento del modelo de MediaPipe de google
Implementar el modelo de detección de palma de MediaPipe.

## Slide 4: PARTES DE HARDWARE
Además de pilas, portapilas, cables, resistencias, rueda loca, placa perforada, etc.
MODULO OV7670
ESP32
DRIVER L298N
NodeMCU D1 mini
STEPDOWN
AMS1117
MOTOR DC + RUEDA (2)

## Slide 5: REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN
Elemento | Vin | Iin max | Vout | Iout max | datasheet
ESP32 | 5V, 3.3V | 400mA | 5V, 3.3V | 40mA | [Link]
OV7670 | 3.3V | 45mA | - | - | [Link]
NodeMCU D1 Mini | 3.3V | 400mA | 3.3V | 40mA | [Link]
L298N (logic) | 5V | 0mA - 36mA | - | - | [Link]
L298N | 5V - 35V | 2A | 5V - 35V | 2A | -
Motor de continua | 3.3V - 6V | 250mA | - | - | [Link]
Pilas AA | - | - | 1.5V | 700mA | -
AMS1117 | 6V - 12V | 1,5A | 3.3V - 12V | 800mA | [Link]

## Slide 6: ESQUEMA GRÁFICO

## Slide 9: SOFTWARE

## Slide 10: SISTEMA WEB
Visualización en vivo de la cámara del ESP32-CAM.
Sobreimpresión de los 21 puntos de referencia de la mano en la imagen.
Visualización en tiempo real de la cantidad de FPS alcanzados.
Indicación clara del gesto detectado en cada momento.
Instrucciones básicas de uso y esquema de los gestos posibles con su correspondiente acción en el autito.
Accesibilidad desde cualquier navegador web conectado a la misma red que el ESP32.

## Slide 11: AVANCE CRONOLÓGICO DE TAREAS

## Slide 12: MUCHAS Gracias
POR SU ATENCIÓN